## Slide 1: 27.02.17

## Slide 2: Zusammenfassung für die letzte Woche
Das erstellte Fame Engine Plus Volumennetz ist gut, aber nicht genügend optimiert
Dadurch wird das Netz relativ langsam im Solver gerechnet
Auf vielen Stellen konvergiert das Netz nicht
Die Solver Einstellungen können das Netz für einigen KW retten, aber nicht ewig

## Slide 3: Es existieren zwei Typen von Residuen
Normalisietes Residuum – beschreibt den absoluten Fehler bei der Berechnung
Reduziertes Residuum – zeigt uns mit wie viel den Fehler mit jeder Iteration verkleinert wird

## Slide 4: 0-720°KW
In meinem Fall war das reduzierte Residuum(Dissipationsrate) gleich 1, trotzdem konvergiert die Simulation, da das normalisierte Residuum ungefähr 1e-5 bis 1e-6 ist.
Abhängig von Differenzschema und Blending factor schwankt das Dissipationsresiduum zwischen 1e-3 und 1e-7
Das ist gut aber nicht ausreichend. Es soll besser sein

## Slide 5: Wo sind die Problemzellen für die Dissipation
Ein 2D Schnitt durch den Brennraum zeigt uns, dass die Zellen am Kolben und Feuersteg zu grob sind. Die Dissipationswerte sind dort zu unterschiedlich im Vergleich zu der Umgebung
Außerdem sind die Y+-Werte genau an diesen Stellen zu groß

## Slide 6: Was sind die Lösungsvorschläge für die Dissipation?
Zusätzliche Refinement-Selections:
_REF_Piston - > Refinement 1, Tiefe 0.001m
_REF_Liner -> Refinement 1, Tiefe 0.001m
Zweite Möglichkeit:
_REF_Piston - > Refinement 2, Tiefe 0.0m
_REF_Liner -> Refinement 2, Tiefe 0.0m

## Slide 7: Zweites Problem
Wenn die Ventilbeschleunigung sehr hoch ist (normalerweise am Anfang oder Ende des Ventilhubes), entstehen circa 35 Zellen, die die Hauptkriterien nicht erfüllen.
139.93°KW bis circa 153°KW
334.91°KW bis circa 350°KW
380°KW bis 410°KW
500°KW bis 515.17°KW

## Slide 8: Kein Wunder, dass die TKE an diesen Stellen nicht konvergiert
Egal was für eine Differenzschema gewählt wird, konnte die Konvergenzschwächung nicht gestoppt wird.
Das einzige, was eine relativ gute Wirkung hat, ist die Wahl von dem Zeitschritt von 0.002°KW, Zentraldifferenzschema und Erhöhung der Umdrehungen auf 10000U/min.
Natürlich, es wäre für uns ein Selbsttod mit diesem Volumennetz weiter zu arbeiten.

## Slide 9: Mögliche Gründe für die TKE
Ein 2D Schnitt zeigt uns, wo die fehlerhafte Zellen sind. Der Bereich zwischen den Ventilen und Wand ist relativ grob vernetzt(im Unterschied zu dem Refinement 6 am Ventilsitz). Dadurch bei der spontanen Bewegung der Ventile ergeben sich schlechte Zellen. 35 Zellen erfüllen das Hauptkriterium für Irregular connection nicht.
Da die Presentation am Samstag(25.02.17) erstellt wird, konnte keine Visualisierung gezeigt wird.

## Slide 10: Was CFD-Experten dazu sagen
Sehr typischer Fehler (die Problemzonen entstehen immer am bewegenden Teilen, z.B. Ventile, Kolben)
Ein Box-Refinement würde das Problem lösen

## Slide 11: Was ich zusätzlich noch gelernt habe
Wenn man ein Netzsrategie testet, ist es nicht nötig das gesamte Netz zu bauen. Nur einige °KW sind in den meisten Fällen ausreichend. Dadurch wird die sehr lange Rechen- und Arbeitszeit gespart

## Slide 12: Was ich zusätzlich noch gelernt habe
Die meisten Refinements brauchen keine Tiefe. Dadurch können wertvollen unnötige Zellen gespart werden.
Trotzdem wird die gesamte Zellenanzahl nicht sinken, da die Box Refinement viele Zellen verbrauchen wird.